# Технические характеристики

на аквадистиллятор электрический

производительностью 4 л/ч.

# ДЭ-4

| Производимая вода | апирогенная для инъекций |
| --- | --- |

| Исполнение | настенное и напольное |
| --- | --- |
| Встроенный электроблок | наличие |
| Быстросъемная конструкция камеры конденсации над камерой испарения для более свободного доступа и удобства обслуживания и ремонта | наличие |
| Съемный холодильник для возможности получения охлажденной (+40 0С) воды | наличие |
| Устройства для очищения пара от капель не перегнанной воды | наличие |
| Одна точка подключения к дренажной линии | наличие |
| Система газоотделения при очистке пара | наличие |
| Защищенная от сколов, царапин и трещин поверхность аквадистиллятора – шлифованная нержавеющая сталь | наличие |
| Возможность объединения с водосборником в единую систему | возможно |

| Материал: |
| --- |
| Материал корпуса | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
| Материал камеры конденсации | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
| Материал камеры испарения | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
| Материал холодильника | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
| Материал электронагревателей | нерж. сталь 12Х18Н10Т |

| Габариты (в собранном виде): |
| --- |
| Длина, мм | 428 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 408 |

| Масса нетто, не более, кг | 6 |
| --- | --- |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, не более, кВА | 3,2 |
| Частота, Гц | 50 |
| Род тока | однофазный, переменный |
| Время установления рабочего режима, не более, мин. | 10 |
| Производительность, л/ч | 4 |
| Допуск на производительность | - 10% |
| Количество потребляемой воды, не более, л/ч | 70 |
| Качество исходной воды | соответствие требованиям ГОСТ 2874-82, СанПин 2.1.4.1074-01 при содержании в ней аммиака не более 0,2 мг/л |
| Качество производимой воды для инъекций | соответствие требованиям статьи ФС 42-2620-97 ГФ XI издания |
| Возможность производства как горячей (+80°С), так и охлажденной (не более +40°С) воды | возможно |
| Электропроводность получаемой воды, не более | 5х10-4 См/м |
| Удельный расход энергии на 1 л получаемой воды, не более, кДЖ/дм3 | 0,7х3,6х103 |

| Система безопасности: |
| --- |
| Электронный датчик уровня воды в камере испарения, который обеспечивает: | Автоматическое отключение ТЭНов при прекращении централизованной подачи воды | наличие |
|  | Автоматическое отключение ТЭНов при понижении воды в камере испарения ниже допустимого | наличие |
| Автоматическое поддержание количества воды, идущей на испарение | наличие |
| Автоматическое отключение аквадистиллятора при наполнении водосборника | наличие |

| Комплектация: |
| --- |
| Присоединительные шланги | наличие |
| Силиконовая медицинская трубка для подачи воды из аквадистиллятора в водосборник | наличие |