| Лот № |
| --- |
| МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
| Поз. № |
| стерилизатор паровой, круглый горизонтальный |
| № п/п | Параметр | Требование технического задания |
| 1. | Общая характеристика |  |
|  | Стерилизатор паровой круглый горизонтальный | 1 шт. |
|  | Тип стерилизатора | Непроходной |
|  | Механизм закрывания крышки | 1 прижим |
|  | Боковое расположение механизма закрытия крышки, позволяющее снизить нагрузку на силовой винт | наличие |
|  | Расположение органов управления со стороны рабочей зоны стерилизатора (загрузочной стороны) | наличие |
| 2. | Технические характеристики: |  |
|  | Материал наружных панелей | нерж. сталь AISI 430 |
|  | Толщина материала наружных панелей, не менее | 1 мм |
|  | Материал камеры | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
|  | Толщина материала камеры, не менее | 3 мм |
|  | Коррозионная стойкость материала камеры в средах с насыщенными парами органических и неорганических кислот, в том числе хлорсодержащих | наличие |
|  | Стойкость материала камеры к межкристаллической коррозии | наличие |
|  | Материал крышки камеры | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
|  | Толщина материала крышки камеры, не менее | 10 мм |
|  | Термозащитный кожух на крышке | наличие |
|  | Материал термозащитного кожуха | пластик АБС |
|  | Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром | нерж. сталь 12Х18Н10Т, медь |
|  | Объем стерилизационной камеры, л., не менее | 100 |
|  | Размеры стерилизационной камеры, не более, мм., (диаметр × глубина) | 400×800 |
|  | Внешние размеры, не более, мм., (Д×Ш×В) | 1170×604×1465 |
|  | Вес нетто, не более, кг | 230 |
|  | Высота загрузки, мм | 785 |
|  | Напряжение питания, В | 380 |
|  | Мощность, кВт | 14 |
|  | Возможность подключения стерилизатора к системе электроснабжения TN-S, в т.ч. через устройства защитного отключения | наличие |
|  | Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара | 15,87 |
|  | Водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе отображения этапов работы | наличие |
|  | Возможность заливки воды в парогенератор вручную | наличие |
|  | Датчики уровня воды, работающие от переменного тока для исключения электрохимической коррозии парогенератора | наличие |
|  | Высокочувствительные датчики уровня воды для возможности использования в парогенераторе дистиллированной (обессоленной) воды | наличие |
|  | Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки | наличие |
|  | Система охлаждения сброса пара в канализацию (парогаситель) | наличие |
|  | Регулируемые опоры (ножки) | наличие |
| 3. | Управление и режимы |  |
|  | Управление полуавтоматическое | наличие |
|  | Стандартный режим 1 (температура-давление-время) 2 (температура-давление-время) | 132°С – 0,2 МПа – 20 мин. 120°С – 0,11 МПа – 45 мин. |
|  | Точность поддержания стерилизационной температуры | ±2°С |
|  | Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры | метод гравитационной продувки |
|  | Вакуумная сушка простерилизованных изделий при помощи конденсатора | наличие |
|  | Глубина разрежения при сушке, не менее | -0,06 МПа |
|  | Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более | 3 % |
|  | Система безопасности: |  |
|  | Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе | наличие |
|  | Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе | наличие |
|  | Контрольные стандартизованные соединители VT и ТТ для подключения контрольных приборов давления и ввода в камеру контрольных датчиков температуры | наличие |
| 4. | Комплектация |  |
|  | Комплект запасных частей | наличие |
|  | Подставка под стерилизационные коробки – 1 шт. | наличие |
|  | Парогаситель – 1 шт. | наличие |
|  | Стартовый комплект Индикаторов химических 4 класса, 121 градус – 20 минут, 126 градусов – 10 минут, 134 градуса – 5 минут - 2000 шт. | наличие |
| 5. | Документация |  |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ Р | наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | наличие |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке | наличие |
| 6. | Обучение медицинского и технического персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |
|  | Обучение медицинского персонала | наличие |
|  | Обучение технического персонала | наличие |
|  | Гарантия на оборудование не менее 12 месяцев | наличие |